## Slide 1
2026 ICT 융합프로젝트 공모전 출품작
스마트 자세 교정 의자
Smart Posture Correction Chair (SPCC)
무게 센서 · ToF 센서 · 기울기 센서를 이용한
엣지 컴퓨팅 기반 실시간 자세 분석 시스템
디바이스마트 주최 | STM32 + Raspberry Pi 5 + Flutter

## Slide 2
프로젝트 배경
문제
장시간 좌식 생활로 인한 거북목, 척추 측만 등 자세 불량 증가
사용자가 나쁜 자세를 인지하지 못하는 문제
기존 자세 교정 제품은 단순 알림에 그침
클라우드 기반 솔루션의 개인정보 노출 우려
해결 방안
24개 센서로 자세를 정량적으로 측정
8종 자세를 실시간 판별하여 알림
LLM이 맞춤형 자연어 리포트 생성
엣지 컴퓨팅으로 개인정보 보호
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 3
시스템 구성 (3계층 아키텍처)
센서 노드
STM32F411
20개 모듈 / 24개 물리 센서
50 Hz 폴링
129B 패킷 UART 송신
ARM Cortex-M4 @ 100 MHz
엣지 서버
Raspberry Pi 5
자세 분류 (Rule-based)
점수 산출 엔진
LLM 자연어 리포트
HTTP/WebSocket API
모바일 앱
Flutter
실시간 자세 시각화
사용자 프로필 관리
세션 제어
리포트 열람
▶
UART
▶
WiFi
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 4
센서 사양
4종
센서 타입
20개
센서 모듈
24개
물리 센서
50Hz
샘플링
센서 | 모델 | 수량 | 용도
로드셀 | HX711 | 12 | 좌판·등판 하중 분포
ToF | VL53L0X | 4 | 목·척추 거리 측정
ToF | VL53L8CX | 2 | 멀티존 거리 감지
IMU | MPU6050 | 2 | 상체 기울기 측정
UART 통신 921,600 bps · 129 byte 바이너리 패킷 · XOR 체크섬
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 5
자세 분류 (8종)
100
정자세
normal
60
거북목
turtle_neck
50
상체 전방 기울기
forward_lean
40
기대앉기
reclined
40
측면 쏠림
side_slouch
50
다리 꼬기 의심
leg_cross
55
턱 괴기
thinking_pose
45
걸터앉기
perching
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 6
자세 분석 파이프라인
1
센서 수집
STM32
50Hz 폴링
129B 패킷
▶
2
Feature
Extraction
압력 균형
목 거리
척추 거리
상체 기울기
▶
3
자세 분류
Rule-based
Classifier
8종 판별
▶
4
점수 산출
PostureScore
Engine
0~100점
▶
5
리포트
생성
LLM 자연어
리포트
DB 저장
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 7
LLM 리포트 시스템
Qwen3.5-0.8B
GGUF Q4_K_M · llama-cpp
~0.6 GB
모델 크기
~20초
평균 생성 시간
100%
로컬 추론
엣지 컴퓨팅
모든 추론이 Raspberry Pi 5 내부에서 완료
외부 서버 연결 불필요
프라이버시 보호
사용자 데이터가 디바이스 외부로 전송되지 않음
클라우드 의존 제거
맞춤형 리포트
세션 데이터 기반 자연어 분석 리포트
자세 패턴 · 개선 제안 포함
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 8
개발 방법론
Stage 1
Mock 기반 검증
Fake STM32로 전체 파이프라인 사전 검증
UART handshake · 자세 분석 · 리포트 생성
세션 흐름 · DB 저장 · API 구조 안정화
Stage 2
실 하드웨어 연동
실제 센서 데이터 기반 threshold 보정
센서 매핑 · feature 계산 방식 조정
STAND 감지 · 캘리브레이션 실측 보정
Stage 3
고도화
실측 데이터 기반 모델 · 리포트 고도화
ML 기반 분류기 확장 (RandomForest)
LLM 피드백 시스템 연동
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 9
실측 성능
< 0.1%
패킷 손실률
30분 연속 측정 기준
51 Hz
평균 루프 주파수
목표 50 Hz 대비 102%
~85%
자세 판별 정확도
8종 평균 (정자세 90%+)
~20초
LLM 리포트 생성
RPi5 로컬 추론
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 10
데이터 저장 및 소프트웨어 구조
SQLite 데이터 저장
사용자 프로필 정보
캘리브레이션 기준값
세션 기록 (시작/종료 시간)
분 단위 자세 리포트
일일 누적 리포트
자세 점수 히스토리
Raspberry Pi 모듈 구조
communication/
WiFi · UART · BLE 통신
sensor/
패킷 파싱 · 센서 매핑
core/
자세 분류 · 점수 산출
session/
세션 · 캘리브레이션 관리
report/
리포트 생성 · LLM 연동
storage/
SQLite DB 관리
SPCC — 스마트 자세 교정 의자

## Slide 11
감사합니다
스마트 자세 교정 의자 | Smart Posture Correction Chair (SPCC)
2026 ICT 융합프로젝트 공모전 · 디바이스마트 주최
STM32F411 · Raspberry Pi 5 · Flutter · Qwen3.5-0.8B